视频采集卡或DVR联网的TP-LINK路由器设置

1、  电信来的网线插路由器的WAN口，电脑插路由器的LAN口； 
2、在电脑中设置IP地址为192.168.1.XX，子网掩码为255.255.255.0，网关为192.168.1.1，然后打开IE，在地址栏里输入：192.168.1.1（TP-LINK的路由器一般都是这个地址，如果不对请查阅路由器说明书，并对电脑的网关设置进行相应修改）； 
3、在所打开的页面中输入帐号admin，密码admin（TP-LINK的路由器初始帐号和密码一般都是这样的，如果不对请查阅路由器说明书）； 
4、在管理页面中选择“网络参数”下的“WAN口设置”，如果是网线直接入户，将“WAN口连接类型”选为“静态IP”，并将服务商提供的IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器、备用DNS服务器填入； 
5、如果是电话线入户，通过宽带猫拨号上网，将“WAN口连接类型”选为“PPPoE”，填入服务商提供的上网帐号和上网口令，并选择“自动连接，在开机和断线后自动进行连接”； 
6、点击“保存”后选择页面中的“DHCP服务器”，点选“启用”，填入地址池开始地址（最小为192.168.1.2）和地址池结束地址（最大为192.168.1.254），地址租期直接填入最大值； 
7、点击“保存”后选择页面中的“系统工具”下的“重启路由器”； 
8、电脑的IP可以手动设置，也可以自动设置。