如何选用防雷器

防雷器常见的三种分类

1、按工作原理分：

（1）开关型防雷器：其工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗，但一旦响应雷电瞬时过电压时，其阻抗就突变为低值，允许雷电流通过。用作此类装置时器件有：放电间隙、气体放电管、闸流晶体管等。

（2）限压型防雷器：其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻扰，但随电涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小，其电流电压特性为强烈非线性。用作此类装置的器件有：氧化锌、压敏电阻、抑制二极管、雪崩二极管等。

（3）分流型或扼流型防雷器

分流型：与被保护的设备并联，对雷电脉冲呈现为低阻抗，而对正常工作频率呈现为高阻抗。

扼流型：与被保护的设备串联，对雷电脉冲呈现为高阻抗，而对正常的工作频率呈现为低阻抗。

用作此类装置的器件有：扼流线圈、高通滤波器、低通滤波器、1/4波长短路器等。

2.按用途分：

（1）电源防雷器：交流电源防雷器、直流电源防雷器、开关电源防雷器等。

（2）信号防雷器：低频信号防雷器、高频信号防雷器、天馈防雷器等。

（3）组合防雷器：也称三合一防雷器，是指监控系统中摄像机端的集视频防雷和电源防雷为一体的防雷设备。

3.按防雷等级分：

A：一般标称在60—80KA之间；

B：一般标称在30KA以上；

C：一般标称在15--20KA；

D：一般标称在5--10KA之间,