电梯监控的视频抗干扰问题

从干扰成因上分析，我们将主要干扰源划定在电梯机房。
    干扰源：
    1：电梯的拽引电机，交流型要比直流型严重；
    2：电梯在启动运行、加速过程中、积分式（其他）减速平层过程中要比直线匀速运行时干扰大；
    3：使用变频器调速电梯辐射出的高频干扰要比可控硅、线/相电压变速大；
    4：工艺规范的电梯辐射的干扰较小。
    检查方法：
    1：电梯设备的供电地、设备安全地、防雷地、控制设备地是否按要求隔离？
    2：摄象机电源（中心电源）不得从电梯类动力线路上取电；
    3：信号线路接头尽量少，屏蔽层处理是否规范稳妥、无毛刺；
    4：信号回路接地良好
    5：监控系统上各种地是否都按规定处理，且有隔离，由于我们的信号地往往和设备地无法隔离，设备地一定要于电源地隔离、安全地隔离！
    干扰克服：
    1：最有效的方法，在信号回路中设计视频抗干扰器；
    2：对地并接旁路电容，容量根据需要调整；
    3：在信号回路中设计滤波回路、窄带视频滤波通道、陷波器、厄流圈等;
    4：对于顶置式拽引机构和电梯机房，布线时通过随行电缆在电梯井道中部穿出电梯井，远离拽引机构和电梯机房干扰源，同时对于监控中心在楼下的控制室，在线路上将近节约一个楼层高度，不过穿孔的工作量不轻；
    5：不论顶置式、沉坑式的拽引机构和电梯机房，信号、电源线尽量不从电梯机房过线孔槽同行，以减小干扰；
    6：在特殊情况下可以使用信号线单端点接地浮地输入方式；
    7：注意安装时摄象机和轿箱间的绝缘，以免将地混接起来。